| PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 9 NĂM HỌC 2015-2016 THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT |
| --- | --- |

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. (1,5 điểm): Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là gì ? Viết công thức tính công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch ?

Câu 2. (1,5 điểm): Xác định cực của nam  châm trong hình a và chiều của lực điện từ tác dụng lên dây AB  trong  hình b dưới đây:

| H.a | H.b |
| --- | --- |

Câu 3. (4 điểm): Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 60 và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 200C thì thời gian đun nước là 25 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích.

a.Tính hiệu suất của bếp. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200J/kg.K

b. Mỗi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

Câu 4. (3 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 15Ω,

R2 = R3 = 30Ω, khi nối giữa hai điểm A và B một hiệu

điện thế không đổi U thì đo được UAB  = 12V.

Bỏ qua điện trở của các dây nối.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.                                                        
b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

| PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS THÁI DƯƠNG | HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ ĐỀ SỐ 2 NĂM HỌC 2015-2016 |
| --- | --- |

| Câu | Đáp án | Biểu Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 (1,5đ) | *Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác, *Công thức: A = P.t = U.I.t Trong đó : A : Công của dòng điện sản ra ở đoạn mạch ( J) P : Công suất của đoạn mạch ( W) t: Thời gian dòng điện chạy qua (s) U đo bằng vôn( V) I đo bằng ampe ( A) | 0,5 0,5 0,5 |
| 2 (1,5đ) | Câu 4 ( 2,0 điểm) - Xác định đúng tên cực của nam châm: - Xác định và vẽ đúng lực điện từ rác dụng lên dẫn AB : -Nêu được : F :+ Phương nằm ngang. + Chiều từ ngoài vào trong. | 0,5 0,5 0,25 0,25 |
| 3 (4đ) | Tóm tắt: I = 2,5A, R = 60,m = 1,5 kg, t10 = 200C, t20 = 1000C t = 25 phút = 1500s, c = 4 200J/kg.K a. H = ? b. t’ = 3.30h, 1kW.h ~ 700đ, M = ? Bài giải a. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là : Qi = m.c. (t20 - t10 ) = 1,5.4200.(100 – 20 ) = 504000 J Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian đun là : Q = I2. R .t = 2,52. 60 . 1500= 562500 J Hiệu suất của bếp là : H = = 89,6% (Đúng công thức được 0,25đ,thay số đúng được 0,25đ, kết quả đúng được 0,25đ) b. Điện năng mà bếp sử dụng trong 30 ngày là : A = I2. R .t’ = 2,52. 60 . 3. 3600.30 = 121500000J = 33,75 kW.h (Viết đúng công thức được 0,25đ, thay số đúng được 0,25đ, kết quả đúng được 0,25đ) Vậy số tiền điện phải trả là : M = 33,75 . 700 = 23625 đ | 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 |
| 4 (3đ) | Tóm tắt : R1= 15 , R2 = R3 = 30, UAB=12, Rtđ = ?I1, I2 ,I3 = ? Bài giải Điện trở tương đương của đoạn mạch MB là : RMB = Điện trưởng tưong đương của đoạn mạch AB là : RAB= R1 + RMB = 15 +15 = 30 b. Cường độ dòng điện chạy qua toàn mạch là IAB = A. Do đoạn mạch gồm R1 nt(R2 //R3 ) => I1 = IAB =0,4A Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là : U1 = I1 . R1 = 0,4 . 15 = 6V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2, R3 là : U2 = U3 = UAB - U1 = 12 - 6 = 6 V Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2, R3 là I2 = A. I3 = A. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 |

| KÍ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG | KÍ DUYỆT CỦA TỔ C.M | NGƯỜI XD Vũ Thị Duyên |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ĐỀ CHÍNH THỨC

- B

M

R3

R2

R1

o

o

+

A